ZAŁĄCZNIK  NR 1A.2 DO SIWZ

………………………………….

Pieczęć nagłówkowa

Data……….…………..

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – ARKUSZ KALKULACYJNY OKREŚLAJĄCY CENĘ OFERTY

Część nr 2 Materiały zużywalne do AFM

| L.p. | Określenie przedmiotu zamówienia | Producent i nr katalogowy lub oznaczenie oferowanego produktu | j.m. | Ilość | Kwota jednostkowa netto [PLN] | Podatek VAT | Cena jednostkowa brutto [PLN] | Wartość brutto [PLN] kol. 5 x kol. 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Zestaw próbników (dźwigni) bez ostrzy wykonanych z azotku krzemu dedykowanych do trybu kontaktowego lub obrazowania w trybie przerywanego kontaktu w cieczy i pomiaru siły oddziaływania. Zestawy próbników kompatybilne z uchwytami na ostrze mikroskopu Bioscope Resolve (Bruker). Na każdym uchwycie powinien znajdować się zestaw pięciu dźwigni bez ostrzy o różnych niskich stałych sprężystościach z jednej strony i jednej dźwigni z drugiej strony (nominalne wartości sztywności belek to 0.07, 0.02, 0.01, 0.03, 0.1 oraz 0.6 N/m). Powłoka tylna oraz górna warstwa wykonana ze złota. W opakowaniu znajduje się 10 sztuk zestawów dźwigni |  | opak. | 2 |  |  |  |  |
| 2 | Zestawy 6 ostrzy na jednej dźwigni o różnych sztywnościach (nominalne wartości sztywności to 0.07, 0.02, 0.01, 0.03, 0.1 oraz 0.6 N/m) dedykowany do pomiarów właściwości sprężystych komórek w cieczy. Dźwignie z ostrzami kompatybilne z mikroskopem Bioscope Resolve (Bruker). W opakowaniu znajduje się 10 sztuk uchwytów z ostrzami. Nominalna wartość promienia krzywizny to 20nm. Na jednym uchwycie z jednej strony znajdują się cztery dźwignie o geometrii trójkątnej i jedna prostokatna, wszystkie z ostrzami. Z drugiej strony uchwytu znajduje się jedna dźwignia (o geometrii trójkątnej) z ostrzem |  | opak. | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Ostrza kompatybilne z uchwytami na ostrze mikroskopu Bioscope Resolve (Bruker) dedykowane do obrazowania wyskokorozdzielczego w trybu PeakForce Tapping w powietrzu i cieczy. Ostrza dedykowane do obrazowania biomolekuł, ale również różnego rodzaju nanostruktur. Nominalna wartość promienia krzywizny to 1nm, maksymalna 2nm, a wartość sztywności belki 0.12 N/m. Częstotliwość rezonansowa w cieczy to około 30Hz. W opakowaniu 10 sztuk ostrzy |  | opak. | 1 |  |  |  |  |
| 4 | RAZEM (SUMA WIERSZY OD 1 DO 3) |  |

Uwaga: wartość z wiersza 4 kol. 9 należy przenieść do pkt. 1.2. Formularza Ofertowego stanowiącego Załącznik Nr 1 do SIWZ

……………………………..……………………………….

Podpis i pieczątka osoby/osób uprawnionej / ych

do występowania w imieniu Wykonawcy